COMMUNE

DE

SAINT JEAN ROHRBACH

REGLEMENT DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SOMMAIRE

Préambule	4

Chapitre 1 : Généralités	4

Article 1 : Objet	4

Article 2 : Autres prescriptions	4

Article 3 : Systèmes d’assainissement	4

Article 4 : Eaux admises dans les réseaux	6

4-1 - Les eaux pouvant se déverser dans le réseau d’assainissement communautaire sont :	6

4-2 - Plus précisément, les eaux admises par les différents systèmes d’assainissement sont les suivantes :	6

Article 5 : Déversements interdits et contrôles	7

Chapitre 2 : Le branchement à l’égout	7

Article 6 : Obligation de raccordement	8

Article 7 : Définition du branchement	8

Article 8 : Principes relatifs aux travaux de branchement	9

8-1 - Demande de branchement - Convention de déversement ordinaire	9

8-2 - Raccordement des immeubles lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées ou de l’incorporation d’un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques	10

Article 9 : Réalisation des travaux de branchements	10

9-1 – Instruction technique de la partie publique du branchement	10

9-2 – Délai et conditions de réalisation des travaux de branchement	11

9-3 – Caractéristiques techniques du branchement	11

9-4 – Entretien, réparations et renouvellement des branchements	11

9-5 – Condition de suppression ou de modification des branchements	11

9-6 – Les branchements clandestins	11

Article 10 : Régime des extensions liées à l’aménagement de lotissements et Participation aux Voiries et Réseaux	11

Article 11 : Participation financière pour raccordement au réseau d’assainissement	12

Chapitre 3 : La redevance d’assainissement	12

Article 12 : Principe	12

Article 13 : Assujettissement	12

Chapitre 4 : Les eaux usées autres que domestiques	13

Article 14 : Définition des eaux usées autres que domestiques	13

Article 15 : Admission des eaux usées autres que domestiques	13

15-1 – Principe	13

15-2 - Projet d’implantation	13

15-3 - Cas particulier du rabattement d’eaux de nappe ou des eaux de géothermie	14

Article 16 : Arrêté d’autorisation	14

16-1 - Contenu de l’arrêté d’autorisation	14

16-2 - Durée de l’autorisation	14

16-3 - La délivrance de l’arrêté d’autorisation est une condition préalable à la construction du branchement	14

Article 17 : Convention de déversement	14

17-1 - Lorsqu’elle est  nécessaire, la signature de la convention de déversement est une condition de la délivrance de l’arrêté d’autorisation	14

17-2 - Champ d’application	14

17-3 - Contenu de la convention de déversement	15

Article 18 : Caractéristiques de l’effluent admissible	15

Article 19 : Installations privatives	15

19-1 - Réseaux privatifs de collecte	15

19-2 - Regard siphoïde de contrôle ou autre dispositif de contrôle	16

19-3 - Installations de pré-épuration	16

19-3-1 – Principe	16

19-3-2 – Entretien	16

Article 20 : Participations financières spéciales	17

Chapitre 5 : Eaux pluviales	17

Article 21 : Principes	17

Article 22 : Conditions d’admission au réseau public	17

Chapitre 6 : Les installations d’assainissement privées	17

Article 23 : Objet	17

Article 24 : Autres prescriptions	18

Article 25 : Domaine d'application	18

Article 26 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses	18

Article 27 : Indépendance des réseaux intérieurs	18

Article 28 : Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux dans les caves, sous-sols, cours et dépendances d’immeubles d’habitation ou autres	18

Article 29 : Siphons	18

Article 30 : Colonnes de chutes	18

Article 31 : Dispositifs de broyage	19

Chapitre 7 : Contrôle des installations d’assainissement privées	19

Article 32 : Contrôle de fonctionnement	19

Article 33 : Mise en conformité	19

Chapitre 8 : Manquements au présent règlement	19

Article 34 : Infractions et poursuites	19

Article 35 : Voie de recours des usagers	19

Article 36 : Mesure de sauvegarde pour les conventions spéciales de rejet	19

Chapitre 9 : Disposition d’application	20

Article 37 : Date d'application	20

Article 38 : Modification du règlement	20

Article 39 : Clauses d'exécution	20

ANNEXE 1 PROCEDURE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT	21

ANNEXE 2 LEXIQUE	22

ANNEXE 3 LISTE DES DOCUMENTS CITES	22

# Préambule

« le service » désigne le service assainissement de la Commune de Saint Jean Rohrbach

« vous » désigne l’usager du service, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale qui est propriétaire, locataire, occupant… des constructions raccordées ou selon les circonstances devant être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées (assainissement collectif).

Règlement commun aux effluents domestiques

et autres que domestiques

Collecte, transport et traitement

# Chapitre 1 : Généralités

## Article 1 : Objet

L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités du déversement des eaux usées et pluviales dans les réseaux d'assainissement de la commune. Il règle les relations entre vous, usagers propriétaires ou occupants, et le service, propriétaire du réseau et chargé du service public de l’assainissement collectif. Ce service public de l’assainissement collectif a pour objet d’assurer la sécurité, l’hygiène, la salubrité et la protection de l’environnement.

Le présent règlement ne traite pas du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  les usagers autorisés à utiliser un assainissement autonome doivent se référer au règlement relatif au SPANC. Il est rappelé au sens des dispositions des articles 6 et suivants du présent règlement que toute personne ayant accès au réseau doit, sauf dérogations particulières, être raccordé. Le présent règlement devient alors applicable de plein droit.

## Article 2 : Autres prescriptions

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental, le code de la santé publique, le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales.

## Article 3 : Systèmes d’assainissement

Les réseaux d’assainissement, dénommés communément « égouts », sont classés en trois systèmes principaux :

- Système séparatif

La desserte est assurée par une ou deux canalisations :

- l’une pour les eaux usées

- l’autre pour les eaux pluviales, les eaux de source, de fontaine et de ruissellement. L’évacuation des eaux pluviales peut également être réalisée par tout autre moyen (fossé…)

Figure 1

- Système unitaire

La desserte est assurée par une seule canalisation susceptible de recevoir les eaux usées et tout ou partie des eaux pluviales.

Figure 2

- Système pseudo-séparatif

Ce vocable désigne un système séparatif où la canalisation d’eaux usées peut recevoir certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines.

Afin de connaître le mode de desserte de votre propriété, notamment pour les éventuelles restrictions ou impossibilités de raccordement des eaux pluviales, vous devez vous renseigner auprès du service.

Cette information est importante à obtenir pour le bon fonctionnement de vos installations et une bonne gestion des eaux au regard du milieu naturel, notamment dans l’hypothèse d’une évolution du système d’assainissement.

## Article 4 : Eaux admises dans les réseaux

### 4-1 - Les eaux pouvant se déverser dans le réseau d’assainissement communautaire sont :

- des eaux usées domestiques : il s’agit des eaux ménagères (lessives, cuisine, bains) et des eaux vannes (urines et matières fécales)

- des eaux usées autres que domestiques : il s’agit des eaux provenant d’une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout établissement à vocation industrielle, commerciale ou artisanale. Sont notamment assimilées à ces eaux les eaux de pompage à la nappe, les eaux de refroidissement, les eaux de géothermie. Le rejet de ces eaux doit faire l’objet d’une autorisation spéciale préalable de déversement (article 18)

- des eaux pluviales qui sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, notamment les eaux de ruissellement.

- L’article 3 du décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles R.1331-1 et R.1331-2 du Code de la Santé Publique, stipule qu'il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux de vidange des bassins de natation. Les eaux de vidange de piscine ne sont admises au réseau que de manière exceptionnelle après avis technique du service : le principe de la réinjection au milieu naturel est à privilégier. Ce rejet doit s’effectuer après élimination naturelle des produits de traitement: par exemple, vous devez arrêter votre traitement au chlore 2 ou 3 jours avant la vidange.

- Cas des eaux de pompage à la nappe : la réinjection au milieu naturel des eaux de pompage à la nappe à des fins de rabattement, des eaux de géothermie et des eaux pluviales doit être privilégiée lorsqu'elle est possible. Concernant les eaux pluviales, reportez-vous pour plus de précisions au chapitre 5 du présent règlement

### 4-2 - Plus précisément, les eaux admises par les différents systèmes d’assainissement sont les suivantes :

- dans le réseau unitaire : sont susceptibles d’être déversées dans la même canalisation les eaux usées domestiques et tout ou partie des eaux pluviales

- dans le réseau séparatif : sont susceptibles d’être déversées dans les canalisations eaux usées, les eaux usées domestiques et dans les canalisations eaux pluviales, les eaux pluviales et les eaux de drainage.

- dans le réseau pseudo-séparatif : sont susceptibles d’être déversées dans les canalisations eaux usées, les eaux usées domestiques et certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines et dans les canalisations eaux pluviales, les eaux pluviales.

- Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques fera l’objet d’une autorisation spéciale de déversement préalable (article 18).

Toute nouvelle construction est censée se déverser dans un réseau séparatif. Dans le cas où cette construction n’est desservie que par un réseau unitaire, le propriétaire réalisera néanmoins les travaux tels que décris sur la Figure 2.

## Article 5 : Déversements interdits et contrôles

Il est formellement interdit de déverser dans le réseau d'assainissement collectif notamment :

- l’effluent des fosses septiques ou toutes eaux

- le contenu des fosses fixes et mobiles

- des liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles, des liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents, provenant des opérations d’entretien de ces dernières

- des déchets ménagers, y compris après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle

- tous effluents issus d’élevage agricole (lisier, purin…)

- les eaux industrielles sauf celles ayant reçu un arrêté d’autorisation de déversement (article 17)

- des hydrocarbures (essence, fioul…) et solvants organiques chlorés ou non

- des produits toxiques ou des liquides corrosifs (comme les acides…)

- des peintures

- des produits radioactifs

- tous déversements qui, par leur quantité ou leur température, sont susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30°C

- tous déversements dont le pH (mesure de l’acidité) est inférieur à 5,5 ou supérieur à 8,5

- des graisses, sang ou poils en quantités telles que ces matières puissent provoquer des obstructions dans les branchements ou les réseaux, des produits encrassant (boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colles, goudrons, etc…). En tout état de cause, l’évacuation des eaux usées et pluviales doit pouvoir être assurée en permanence

- tous déversements susceptibles de modifier la couleur du milieu récepteur

- d'une manière générale, directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement de collecte et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement

- les produits interdits, notamment les toxiques, ne sont pas traités dans les stations d’épuration et polluent donc durablement le milieu naturel récepteur

En règle générale tout produit pouvant nuire au système d’assainissement

- pour tout déchet spécifique, il convient de vous adresser :

  - pour les déchets industriels spéciaux, aux entreprises spécialisées de collecte et de destruction desdits déchets

  - pour les déchets ménagers spéciaux, aux déchetteries intercommunautaires

  - pour les sous-produits de l'assainissement, à des professionnels du domaine ou aux stations d'épuration communautaires qui vous renseigneront sur leurs conditions d'admissibilité dans les installations de dépotage.

Tout agent du service habilité à cet effet peut être amené à effectuer, chez vous, et à toute époque de l'année, tout prélèvement de contrôle qu'il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau et des équipements d'épuration. Un avis vous sera communiqué pour établir un prélèvement en votre présence, sauf urgence.

Si les rejets ne sont pas conformes au présent règlement et à la législation en vigueur, les frais de contrôle et d'analyse, ainsi que les frais annexes occasionnés seront à votre charge. En tant qu’auteur du rejet non conforme vous serez mis en demeure de mettre fin à ce rejet. En cas d’inaction de votre part, le service déposera plainte et une action en justice pourra être engagée.

# Chapitre 2 : Le branchement à l’égout

Le présent chapitre traite des prescriptions relatives au branchement au réseau public. Ces prescriptions sont communes à tous les effluents domestiques et autres que domestiques.

S’ajoutent à ces prescriptions communes des prescriptions spécifiques aux effluents domestiques et autres que domestiques.

## Article 6 : Obligation de raccordement

Conformément au Code de la Santé Publique article L1331-1, les immeubles et habitations ayant accès aux collecteurs disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, ont obligation de se raccorder soit gravitairement, soit par refoulement, dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau. Passé ce délai, conformément à l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, le propriétaire de l’immeuble sera contraint de payer une majoration de 100 % de la redevance d’assainissement.

Cas particuliers :

- les habitations équipées d’une installation d’assainissement autonome récente et conforme à la réglementation en vigueur, auront obligation de se raccorder dans un délai de dix ans. La date du permis de construire fixe le début du délai.

- Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales article R2224-7, les immeubles jugés non raccordables et équipés d’une installation autonome conforme, n’ont pas obligation de se raccorder. Un arrêté communal autorisera cette dérogation. Les propriétaires de l’immeuble devront alors se référer au règlement du SPANC. (Service Public d’Assainissement Non Collectif)

## Article 7 : Définition du branchement

Le branchement comprend une partie publique et une partie privée depuis la canalisation publique :

- Une partie publique

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public

- une canalisation de branchement située sous le domaine public et/ou sous le domaine privé lorsqu’elle fait référence à une convention de passage en terrain privé

- si possible, un ouvrage dit « regard de branchement » ou « boite de branchement » ou « tabouret de voirie » placé en limite de propriété, sur le domaine privé, à moins de 2 m de la limite de propriété, afin de permettre le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit demeurer visible et accessible au service. Le regard de branchement ou boite de branchement ou tabouret de voirie constitue la limite amont du réseau public

- Une partie privée

- une canalisation située sous le domaine privé

- un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble

La responsabilité et les prestations du service, par défaut portent sur la partie publique du branchement. La limite de prestation du Service Assainissement est définie suivant l’emplacement de la boîte de branchement :

Cas général :

Cas N°1 : La boîte de branchement est située sur le domaine privé, à moins de 2 m de la limite de propriété : la limite de prestation est la boîte de branchement (boîte incluse).

En cas d’une remise à niveau nécessaire de la boîte qui ne sont pas du fait du service, les travaux sont à la charge du propriétaire, sous contrôle du Service Assainissement. Vous devrez assurer en permanence l'accessibilité au service.

Cas particuliers :

Cas N°2 : La boîte de branchement est située sur le domaine public, la limite de prestation est la boîte de branchement (boîte incluse).

Cas N°3 : La boîte de branchement n’existe pas ou est située à plus de 2 m de la limite de propriété (sur la parcelle privée), la limite de prestation est la limite de propriété.

Vous devrez assurer en permanence l'accessibilité au service.

## Article 8 : Principes relatifs aux travaux de branchement

### 8-1 - Demande de branchement - Convention de déversement ordinaire

Le principe est que tout branchement doit faire l'objet d'une demande adressée au service et/ou au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire. Il vous sera alors transmis une demande de branchement et d’autorisation de déversement au réseau public d’assainissement. Vous devez signer cette demande et la retourner au service.

Elle comporte :

- justification du domicile actuel

- un plan de situation de l’immeuble (1/2000 ou 1/1000) comportant également la situation de l’égout et du branchement projeté

- indication des niveaux, des points de raccordement, des colonnes de chute avec les appareils à desservir

- une copie du permis de construire (si ce dernier est déjà accordé)

La signature de la demande de branchement, vaut l'acceptation des dispositions du présent règlement. Elle est établie en deux exemplaires dont l'un est conservé par le service et l'autre vous est remis. Vous êtes invité à bien prendre connaissance du présent règlement lors de cette demande.

L'acceptation par le service crée la convention de déversement.

Le service de l’assainissement peut :

- limiter le débit rejeté (eaux usées et/ou eaux pluviales)

- demander un dispositif de pré-traitement si les eaux rejetées dans le réseau public ne correspondent pas aux caractéristiques des effluents autorisés à y être déversés (article 4-1 du présent règlement),

- différer ou refuser le raccordement si l’implantation de l’immeuble nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension de canalisation. S’il est différé, le raccordement devra être assuré dans le mois suivant la mise en service des installations d’extension ou de renforcement. Dans l’attente et dans le cas d’un refus, le propriétaire devra se référer au règlement du SPANC. (Service Public d’Assainissement Non Collectif) Une dérogation sera alors établie conformément à l’article 6 du présent règlement

### 8-2 - Raccordement des immeubles lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées ou de l’incorporation d’un réseau pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques

Conformément à l'article L1331-2 du code de la santé publique, il peut être dérogé au principe de la demande préalable de branchement par l'usager. Ainsi, lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un réseau d'eau pluvial, le service pourra exécuter d'office, selon les conditions de l’article 9-7 du présent règlement, les parties de branchements dont la limite de prestation est la boîte de branchement (boîte incluse), jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.

- le nombre de branchements par immeuble est fixé à minima à un,

- lorsque l’immeuble est divisé en plusieurs logements contigus horizontalement, alors chaque logement aura un branchement : un branchement ne peut servir à plusieurs constructions indépendantes

- lorsque l’immeuble est divisé en plusieurs logements contigus verticalement, un seul branchement est exigé mais le propriétaire sera assujetti à la Participation à l’Assainissement Collectif dans les conditions du présent règlement

- toute demande de modification d'un branchement (pour des raisons d’extension du ou des logements) est assimilée à une nouvelle demande de branchement et fait l'objet de la procédure d'autorisation conformément au présent règlement avec toutes conséquences en droit, y compris financières (assujettissement à la Participation à l’Assainissement Collectif).

Conformément à l’article L1331-2 du Code de la Santé Publique, le Service Assainissement pourra exécuter ou faire exécuter d’office lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public dans les limites techniques évoquées à l’article 7. Il en sera de même pour les branchements qui n’auraient pas été réalisés dans les délais prévus à l’article 6.

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété du service d’assainissement qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.

Conformément à l’article L1331-4 du Code de la Santé Publique les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1 du même code. Ils doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. Le service d’assainissement en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

## Article 9 : Réalisation des travaux de branchements

### 9-1 – Instruction technique de la partie publique du branchement

Le service arrête le tracé et la pente de la canalisation de branchement. Le demandeur devra s’adapter aux préconisations du service.

Si, pour des raisons de convenances personnelles, vous demandez des modifications aux dispositions proposées par le service, celui-ci peut vous donner satisfaction sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions d'exploitation et d'entretien du branchement.

### 9-2 – Délai et conditions de réalisation des travaux de branchement

Après avis favorable du service et votre engagement signé à verser le montant de la participation due, le branchement sera réalisé par les soins d’une entreprise ayant les compétences nécessaires pour ce type de travaux, y compris pour la partie publique. Celle-ci sera prise en charge par le pétitionnaire

La partie publique du branchement d’assainissement sera réalisée par une entreprise mandatée par le pétitionnaire dans les conditions prescrites par le service (cf. article 7 cas n°1).

Le branchement interviendra dans un délai raisonnable défini avec le service. Le pétitionnaire informera le service de la date précise de réalisation. Un contrôle avec certificat de visite et de conformité de l’installation devra être réalisé avant tout achèvement des travaux et rebouchage de la fouille.

### 9-3 – Caractéristiques techniques du branchement

Les branchements seront réalisés selon les prescriptions du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et du Cahier des Charges des Prescriptions Techniques Particulières (CCTP) applicables à la réalisation des branchements (réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales) élaboré par le Service Assainissement.

### 9-4 – Entretien, réparations et renouvellement des branchements

Les travaux de débouchage du branchement sur la partie privée, sont à la charge du ou des propriétaires.

Les réparations et le renouvellement de tout ou partie du branchement public sont à la charge du Service Assainissement.

Celui-ci est en droit d’exécuter d’office tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d’atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.

### 9-5 – Condition de suppression ou de modification des branchements

Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraîne la neutralisation ou la modification du branchement, les frais correspondants sont à la charge du demandeur ayant déposé le permis de démolir ou de construire.

### 9-6 – Les branchements clandestins

Ces branchements sont interdits et supprimés.

Indépendamment du risque de poursuites et de leurs conséquences financières, la suppression du branchement clandestin et la réalisation d’un nouveau branchement sont subordonnées au versement d’une somme égale au coût réel des travaux, majorée des frais de service fixés par délibération du conseil communautaire. Ces frais sont payables avant le démarrage des travaux.

## Article 10 : Régime des extensions liées à l’aménagement de lotissements et Participation aux Voiries et Réseaux

En cas de construction de lotissement, l’intégralité des réseaux nécessitée par l’opération à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre de l’opération sera à la charge du ou des promoteurs ou constructeurs publics ou privés.

Dans le cas où le réseau d’assainissement devra faire l’objet d’une rétrocession dans le patrimoine de la Communes de Saint Jean Rohrbach conformément aux dispositions des articles R.442-7 et R.442-8 du code de l’urbanisme, les travaux devront être réalisés suivant les règles techniques imposées par la Commune

L’opération de construction devra respecter les règles du Code de l’Urbanisme relatives aux participations (articles L. 332-6 et suivants du Code de l’urbanisme).

Les contrôles préalables à la réception des travaux sont réalisés par un organisme indépendant de l’entreprise et de la Maîtrise d’œuvre.

Les travaux d’assainissement devront être conformes aux prescriptions du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Général (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et notamment aux articles 2.1, 3.2, 4.1, et 6.1.

Les contrôles devront être réalisés selon les protocoles opératoires définis par les textes réglementaires en vigueur, et notamment les arrêtés du 22.12.1994 (JO du 10.02.1995), ils porteront en particulier sur :

- les essais de compactage des remblais

- les essais d’étanchéité

- l’inspection vidéo

Les procès-verbaux de ces contrôles seront fournis par l’aménageur à l’appui des demandes de certificat administratif.

Le nombre de contrôle sera conforme au protocole de l’Agence de l’Eau du Bassin Rhin Meuse.

Les tronçons non conformes seront à reprendre.

## Article 11 : Participation financière pour raccordement au réseau d’assainissement

Conformément à l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique, les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau d’assainissement auquel ces immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser une participation financière pour tenir compte de l’économie réalisée par eux, en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle.

Le montant (s’élevant au maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose d’une telle installation) ainsi que la date d’exigibilité de cette participation sont déterminés par les Délibérations de la Commune

Cette taxe est déterminée lors de l’instruction du permis de construire, et est exigible au démarrage à l’obtention du permis de construire.

# Chapitre 3 : La redevance d’assainissement

## Article 12 : Principe

Conformément aux articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service public d'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance d'assainissement.

La redevance assainissement est égale au volume d’eau consommée multiplié par le taux de base (part fixe, fonction des charges fixes, des caractéristiques du branchement et du nombre de logements desservis). Pour les usagers autres que domestiques, des coefficients de correction sont applicables.

Les recettes issues de la redevance d'assainissement participent :

- à l'amortissement technique des ouvrages d’assainissement

- aux frais d'entretien et de gestion des réseaux d'assainissement

- aux frais liés à l'épuration (fonctionnement des stations d’épuration, traitement des boues et des sous-produits de l'assainissement)

- aux études

- aux intérêts des dettes contractées pour la construction des ouvrages d'assainissement

- au paiement des taxes et impôts afférents au service de l'assainissement.

Respectez l’obligation de raccordement à l’égout car en tant que propriétaire d'un immeuble non raccordé mais raccordable vous êtes assujetti au paiement d’une taxe correspondant à une somme équivalente à la redevance que vous (ou les occupants de l’immeuble) auriez payée, si votre immeuble était raccordé; somme pouvant être majorée de 100 % (article L. 1331-8 du Code de la santé publique).

## Article 13 : Assujettissement

Vous êtes assujetti à la redevance assainissement dès que votre immeuble est raccordé au réseau d’assainissement : vous êtes usager du service public de l’assainissement.

Votre immeuble est considéré comme raccordé dès lors que la partie du branchement sous domaine public est réalisée.

En application de l’article R. 2224-19-4 du CGCT, toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration à la Mairie.

Dans le cas ou l’usage de cette eau générerait le rejet d’eaux usées collectées par le service d’assainissement, la redevance d’assainissement collectif est calculée par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l’usager et dont les relevés sont transmis au service assainissement dans les conditions prévues par l’article R. 2224-19-4 précité.

Lorsque l’usager est une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, l’assiette de la redevance est déterminée dans les conditions prévues par l’article L. 2224-12-2 du CGCT.

Mesures spéciales pour les agriculteurs :

En l’absence de branchements spécifiques pour un usage professionnel agricole, l’assiette de la redevance d’assainissement d’un exploitant agricole est calculée par une estimation de la consommation annuelle par personne, fixé à 50 m3.

# Chapitre 4 : Les eaux usées autres que domestiques

## Article 14 : Définition des eaux usées autres que domestiques

Sont classés dans les eaux usées autres que domestiques tous les rejets qui correspondent à une utilisation de l’eau autre que domestique.

## Article 15 : Admission des eaux usées autres que domestiques

### 15-1 – Principe

Le service peut vous autoriser à déverser vos eaux autres que domestiques au réseau public, au moyen d’un arrêté d’autorisation, éventuellement assorti d’une convention de déversement dans les conditions décrites au présent règlement.

Vous devrez obligatoirement signaler au service toute modification de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques des effluents (par exemple modifications de procédés ou d'activité). Cette modification pourra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Le service sera amené à procéder à des contrôles réguliers sur l’évolution de vos activités et rejets.

Conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique, le service se réserve le droit de vous refuser le raccordement de ces eaux au réseau public d’assainissement

Une déclaration ou autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des dispositions des articles L.511-12 et suivants du Code de l’environnement ne vaut pas en elle-même autorisation de raccordement et de rejet au sens du présent chapitre. L’exploitant doit au préalable être habilité à se raccorder par le service conformément au présent chapitre.

### 15-2 - Projet d’implantation

Dans le cas d’un projet d’implantation, à partir d’une étude prévisionnelle des rejets et sous réserve du respect des prescriptions fixées notamment aux articles 5 et 6, une autorisation de déversement provisoire, pour une durée n’excédant pas un an, vous sera délivrée, avec date d’effet lors de la mise en fonctionnement effectif des installations.

A l’issue et au vu notamment des caractéristiques qualitatives et quantitatives des effluents que vous aurez à transmettre au service, le renouvellement pour une durée de 5 ans de l’autorisation de déversement pourra être effectué.

### 15-3 - Cas particulier du rabattement d’eaux de nappe ou des eaux de géothermie

Il est rappelé que la réinjection au milieu naturel doit être privilégiée avant toute décision de rejet des eaux de rabattement de nappe ou des eaux de géothermie à l’égout.

Si le rejet à l’égout est l’unique solution, vous devez obtenir du service une autorisation de rejet. A cet effet, il vous faudra renseigner un imprimé fourni par le service, en précisant la date, la durée, et les caractéristiques de votre rejet (débit…). Sont concernés les rejets à l’égout d’eaux de nappe dans le cadre notamment de chantier de construction d’immeuble, de travaux de génie civil, bâtiments, travaux publics, de chantiers de dépollution de sols, d’essais de puits.

Le ou les points de rejet sont définis par le service. Les eaux rejetées doivent transiter, avant de rejoindre l’égout, par un bac de décantation ou dans le cas particulier de chantiers de dépollution de sols par un dispositif de pré-traitement adapté.

Ces rejets sont assujettis à la redevance d’assainissement effluent autre que domestiques. Des constats de l’état du collecteur sont effectués par le service avant le début du rejet et une fois le rabattement terminé. En cas de constatation de dégradation d’un ouvrage du système d’assainissement, en aval du rejet dû au non-respect des prescriptions, les frais de constatation des dégâts et de réparation de ceux-ci seront à votre charge.

Le service pourra vous demander la mise en place d’un compteur sur le rejet.

## Article 16 : Arrêté d’autorisation

### 16-1 - Contenu de l’arrêté d’autorisation

L’arrêté d’autorisation au sens du présent chapitre a pour objet de définir les conditions techniques et financières générales d’admissibilité de vos eaux.

Il est délivré par le Président et vous est notifié.

Lorsqu’une convention de déversement est nécessaire, l’arrêté d’autorisation définit les conditions générales de déversement au réseau ; les conditions techniques particulières et le volet financier sont traités dans la convention.

Le service vous demandera les éléments suivants afin d’établir l’arrêté d’autorisation :

1 - Un plan de localisation des installations précisant la situation de l’entreprise dans le tissu urbain (rues, etc…), l’implantation et le repérage des points de rejet au réseau public, la situation exacte des ouvrages de contrôle

2 - Une note indiquant la nature et l'origine des eaux usées autres que domestiques à évacuer et l'indication des moyens envisagés pour leur prétraitement éventuel avant déversement à l'égout public

### 16-2 - Durée de l’autorisation

L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans, avec renouvellement tacite par période maximale de cinq ans.

Dans le cas d’un arrêté d’autorisation assorti d’une convention de déversement, le renouvellement de l’arrêté d’autorisation est conditionné par le renouvellement de la convention.

### 16-3 - La délivrance de l’arrêté d’autorisation est une condition préalable à la construction du branchement

La construction de votre branchement pour l’évacuation à l’égout public d’eaux usées autres que domestiques est subordonnée à la délivrance de l’arrêté d’autorisation

## Article 17 : Convention de déversement

### 17-1 - Lorsqu’elle est  nécessaire, la signature de la convention de déversement est une condition de la délivrance de l’arrêté d’autorisation

### 17-2 - Champ d’application

Entrent dans le champ d’application de l’arrêté et convention de déversement notamment :

- les établissements soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE au sens des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement) soumises à autorisation, au titre du rejet d’eaux autres que domestiques

- À l’appréciation du service :

* les établissements soumis à la réglementation des ICPE soumises à déclaration - rejet d’eaux autres que domestiques

* les établissements générant des effluents pouvant avoir une incidence significative sur le système d’assainissement

### 17-3 - Contenu de la convention de déversement

Cette convention précise la nature qualitative et quantitative des eaux à évacuer, ainsi que la durée d’acceptation qui ne pourra excéder 5 ans. Cette convention précisera en outre les conditions de l’auto surveillance des rejets.

Une campagne de mesure devra être fournie pour permettre l’instruction d’un projet de convention en complément de ceux nécessaires à la délivrance de l’arrêté d’autorisation. Cette campagne de mesures doit être réalisée par un organisme agréé, sur des échantillons moyens représentatifs de 24 heures minimum d'activité

Cette campagne portera principalement sur les éléments suivants :

- mesure et enregistrement en continu du débit, du pH, de la température, de la conductivité

- mesure des MEST (les matières en suspension totale), de l'azote Kjeldhal, du phosphore total

- mesure de la DBO5 (demande biochimique en oxygène à 5 jours) et de la DCO (demande chimique en oxygène) sur eau brute, et si besoin sur eau décantée deux heures et sur eau filtrée,

- mesure de tous les éléments caractéristiques de l'activité et sans que cette liste soit limitative: métaux lourds, hydrocarbures, graisses, solvants chlorés…

- mesure de la toxicité : MI (matières inhibitrices - désigne l'ensemble des polluants des eaux - minéraux et organiques - ayant une toxicité suffisante pour inhiber le développement et/ou l'activité des organismes aquatiques)…

Tous ces résultats seront exprimés en concentrations et en flux journaliers.

## Article 18 : Caractéristiques de l’effluent admissible

Votre effluent, outre le respect des prescriptions de l’article 5, devra notamment répondre aux prescriptions suivantes :

1/ L'effluent doit contenir ou véhiculer une pollution compatible avec un traitement en station d'épuration de type urbain. Il devra répondre aux critères suivants :

- traitabilité : 	DCO  < 3 (DB05 et DCO mesurée sur eau brute),

DBO5

- concentration en DBO5 et en DCO sur eau brute acceptable dans la station d’épuration concernée (sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques) : STEP de capacité inférieure à 10 000 équivalent habitants : DBO5 < 250 mg / l DCO < 750 mg / l

La dilution de l'effluent est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs fixées par la présente réglementation.

- Le flux rejeté devra être compatible avec le flux acceptable à la station d'épuration

2/ L'effluent sera rejeté à une température inférieure ou égale à 30°C.

3/ L'effluent sera débarrassé des matières en suspension, décantables ou précipitables qui, directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages, de provoquer l'obstruction des canalisations et de nuire à la sécurité du personnel.

L'effluent ne devra pas contenir de substance de nature à favoriser la manifestation de colorations ou d'odeurs.

L'effluent ne renfermera pas de substances susceptibles d'entraîner la destruction de la faune et de la flore en aval des points de déversements dans le milieu récepteur.

4/ L'effluent devra être conforme au décret 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. Les établissements de santé relèvent des préconisations de la circulaire n°2001-323 du 9 juillet 2001.

Le personnel d’exploitation est quotidiennement exposé aux risques de rejet de produits dangereux.

## Article 19 : Installations privatives

### 19-1 - Réseaux privatifs de collecte

Vous devrez collecter séparément les eaux domestiques et les eaux autres que domestiques.

Ce qui signifie que votre établissement devra être pourvu d’au moins deux réseaux distincts :

- un réseau pour les eaux domestiques qui devra respecter les prescriptions du règlement relatif aux effluents domestiques

- un ou plusieurs réseaux pour les eaux autres que domestiques

- dans le cas où le réseau public d'évacuation serait en système séparatif, un troisième réseau permettra le raccordement des eaux pluviales au réseau d'eaux pluviales, s’il est autorisé.

Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de votre établissement peut, à l’initiative du service, être placé sur le réseau eaux autres que domestiques et accessible à tout moment aux agents du service.

### 19-2 - Regard siphoïde de contrôle ou autre dispositif de contrôle

Sur le parcours de votre réseau ou de vos réseaux d’eaux autres que domestiques, vous devez établir, dans le domaine privé et si possible en limite du domaine public, un regard siphoïde.

Ce regard ou dispositif est exclusivement destiné à permettre le contrôle de la qualité des effluents. Vous devez le laisser en permanence libre d’accès depuis le domaine public au service chargé d’effectuer ces contrôles.

- le regard siphoïde ou tout autre dispositif de contrôle ne doit en aucun cas être considéré comme une installation de pré-épuration

- le regard siphoïde ou tout autre dispositif de contrôle sur votre propriété privée doit être distingué du regard de branchement sur domaine public

### 19-3 - Installations de pré-épuration

### 19-3-1 – Principe

Vos eaux autres que domestiques peuvent nécessiter une pré-épuration, afin de répondre aux prescriptions du présent règlement, et de manière générale à la réglementation en vigueur.

Ces installations de pré-épuration ne devront recevoir que les eaux autres que domestiques.

La nature et le nombre des ouvrages de prétraitement seront décrits dans l’arrêté ou la convention de déversement. Dans ce cas, vous choisirez vos équipements de prétraitement en adéquation avec les objectifs de qualité des eaux autres que domestiques définis au présent règlement.

Les installations de pré-épuration devront être installées en domaine privé.

### 19-3-2 – Entretien

Vos installations de pré-épuration devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Vous demeurez seul responsable de ces installations.

Vous devez pouvoir justifier au service du bon état d’entretien de ces installations.

Ces installations permettent de protéger la santé du personnel qui travaille dans les systèmes de collecte et de traitement, d'assurer un fonctionnement optimal des équipements d'épuration, de respecter les objectifs de qualité des eaux réceptrices en aval des systèmes de traitement et donc de protéger la faune et la flore aquatique.

Des dispositifs de prétraitement sont obligatoires pour les usagers ayant des rejets tels que définis ci-après :

| Type de rejet | Etablissements | Type de prétraitement |
| --- | --- | --- |
| Eaux grasses et gluantes | Restaurants, Cantines, Etablissement hospitaliers, Boucheries, Charcuteries, etc…. | Débourbeur-séparateur à graisses Séparateur à fécules (si l’établissement utilise une éplucheuse à légumes) |
| Eaux Chargées en hydrocarbures | Parking de plus de 10 places, Garages, Stations service, Stations de lavage | Débourbeur séparateur à hydrocarbures |

## Article 20 : Participations financières spéciales

Si le rejet d’eaux usées autres que domestiques entraîne pour le réseau et la station  d’épuration des sujétions spéciales d’équipement et d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement, en application de l’article 1331-10 du Code de la Santé publique. Celles-ci seront définies par la convention spéciale de déversement si elles ne l’ont pas été par une convention antérieure.

# Chapitre 5 : Eaux pluviales

Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols avec deux problématiques :

- une problématique qualité : l'augmentation des débits de ruissellement entraîne un lessivage des sols avec un accroissement de la pollution du milieu naturel récepteur

- une problématique quantité : n'étant plus absorbées par le sol, les eaux pluviales provoquent des inondations ou aggravent les conséquences de celles-ci

Une gestion des eaux pluviales la plus adaptée possible est donc essentielle.

## Article 21 : Principes

La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel. Il est de votre responsabilité en tant que propriétaire ou occupant. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles.

Dans tous les cas, vous devrez rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution.

Le rejet au milieu naturel peut nécessiter une déclaration ou une autorisation au titre de la police de l’eau ; il convient à cet effet de contacter les services préfectoraux.

## Article 22 : Conditions d’admission au réseau public

Au cas par cas, le service peut autoriser le déversement de tout ou partie des eaux pluviales dans le réseau public, et en limiter le débit. Vous devrez alors communiquer au service les informations relatives à l’implantation, à la nature et au dimensionnement de vos ouvrages de stockage et de régulation, et ce au titre de la protection du réseau public et de la gestion des risques de débordements.

Vous devrez également préciser la nature, les caractéristiques et l’implantation des ouvrages de traitement pour les espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être polluées. Dans ce cas la réglementation relative aux effluents autres que domestiques vous sera appliquée.

Des prescriptions particulières peuvent s’appliquer si votre parcelle est située dans l’emprise de zones à risques : notamment zones inondables, zones à risques géotechniques, périmètre de protection de captage d’eau potable…

Vos installations de gestion des eaux pluviales devront également répondre aux prescriptions des chapitres 5 et 6 du présent règlement.

# Chapitre 6 : Les installations d’assainissement privées

## Article 23 : Objet

Vos installations d'assainissement privées raccordées au réseau d'assainissement communautaire doivent respecter les prescriptions du présent chapitre. Ces installations sont à votre charge exclusive, elles seront réalisées par une entreprise de votre choix.

## Article 24 : Autres prescriptions

Le présent règlement ne fait pas obstacle aux réglementations en vigueur et en particulier aux DTU (Documents Techniques Unifiés) relatifs à l'assainissement des bâtiments et de leurs abords.

## Article 25 : Domaine d'application

Le présent règlement concerne tous vos réseaux situés à l'extérieur des bâtiments jusqu'à leur raccordement sur le regard de branchement. Certains ouvrages spécifiques intérieurs participant à la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales sont également concernés.

## Article 26 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses

Conformément à l’article L1331-5 du code de la santé publique, dès l’établissement du branchement, vous devrez à vos frais mettre hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir les fosses et autres installations de même nature.

La vidange et le curage des dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors d’état de service ou rendus inutiles pour quelques causes que ce soit, sont à la charge du propriétaire.

Ces dispositifs et fosses sont soit comblés, soit désinfectés sous votre responsabilité et à vos frais, s’ils sont destinés à une autre utilisation, conformément et dans les limites fixées par l’article L1331-6 du même code.

## Article 27 : Indépendance des réseaux intérieurs

Vos réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être indépendants jusqu'au regard de branchement.

Pour des opérations importantes (lotissements, collectifs…), le réseau situé dans les voiries et espaces privés pourra être unitaire sous réserve de l’accord technique du service.

Vos réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent également être indépendants du réseau d'eau potable. Sont notamment interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées, ou eaux pluviales, pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.

## Article 28 : Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux dans les caves, sous-sols, cours et dépendances d’immeubles d’habitation ou autres

Si vos installations d’assainissement privées sont situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle s’effectue l’évacuation, vous devez les établir de manière à ce qu’elles résistent à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus.

En particulier, vous devez obturer par un tampon étanche résistant à ladite pression tous les orifices sur les canalisations ou sur les appareils reliés au réseau et les dispositifs d’évacuation se trouvant dans les mêmes conditions doivent être munis d’un dispositif antirefoulement. Les frais d’installations, l’entretien et les réparations sont à votre charge.

Reportez-vous au règlement sanitaire départemental.

## Article 29 : Siphons

Tout appareil raccordé à un réseau d’eaux usées doit être muni d’un siphon indépendant empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux normes en vigueur.

## Article 30 : Colonnes de chutes

Vos colonnes de chutes d’eaux usées doivent être situées à l’intérieur des bâtiments et munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction.

Vos colonnes de chutes d’eaux pluviales doivent être complètement indépendantes des colonnes d’eaux usées.

## Article 31 : Dispositifs de broyage

L’évacuation par les égouts des ordures ménagères, y compris les déchets fermentescibles, même après broyage, est interdite.

Les dispositifs de désagrégation des matières fécales ne sont autorisés qu’en cas de réhabilitation lorsque les canalisations existantes sont de faible diamètre. Ils doivent obligatoirement être raccordés aux colonnes de chutes d’eaux usées.

# Chapitre 7 : Contrôle des installations d’assainissement privées

## Article 32 : Contrôle de fonctionnement

Le service se réserve le droit de vérifier, à tout moment, le bon fonctionnement de vos installations privées et la conformité des effluents rejetés. Les agents du service habilités à cet effet ont accès à votre propriété conformément à l’article L1331-11 du Code de la Santé Publique. Cet accès sera précédé d’un avis préalable de visite qui vous sera notifié dans un délai de 15 jours.

## Article 33 : Mise en conformité

Dans le cas d’un constat de non-conformité du fonctionnement de vos installations privées, le service vous mettra en demeure de réaliser les travaux nécessaires dans un délai contractuel.

En cas d’urgence ou de danger, les travaux pourront être exécutés d’office par le service à vos frais.

# Chapitre 8 : Manquements au présent règlement

## Article 34 : Infractions et poursuites

Les infractions au présent règlement sont constatées par les agents du service ainsi que tout agent mandaté à cet effet par la Commune. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et à des poursuites devant les tribunaux compétents.

Toute mise en demeure vous est adressée directement et vous précise les risques de sanctions encourues. Celle-ci fait état des faits constatés ou reprochés. Vous disposez d’un délai de 15 jours, sauf urgence, à présenter une réponse écrite.

## Article 35 : Voie de recours des usagers

En cas de faute du service, si vous vous estimez lésés, vous pouvez saisir les tribunaux compétents : les tribunaux judiciaires pour les différends entre vous, en tant qu’usager du service public industriel et commercial, et le service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l'assujettissement à la redevance d'assainissement ou le montant de celle-ci.

Préalablement à la saisie des tribunaux, vous pouvez adresser un recours gracieux au Maire de la Commune de Saint Jean Rohrbach

L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet implicite.

## Article 36 : Mesure de sauvegarde pour les conventions spéciales de rejet

Si vous ne transmettez pas au service les résultats de votre campagne de mesure qui permettent le calcul de votre coefficient de pollution, et bénéficiaire d’une convention de déversement en cours de validité ou échue, votre coefficient de pollution sera alors calculé sur la base des valeurs limites figurant dans votre convention.

Dans le cas où vous ne disposez pas d’autorisation de déversement, votre coefficient pollution sera calculé sur la base des valeurs maximales admissibles selon notamment la capacité de la station d’épuration recevant vos effluents.

Lorsque les caractéristiques de vos effluents dépassent les valeurs limites d’admissibilité, l’autorisation de rejet ne pourra être établie ou le cas échéant renouvelée. Si vous bénéficiez déjà d’une autorisation de déversement en cours de validité, cette dernière pourra être résiliée par le service. Votre coefficient de pollution sera alors basé sur les caractéristiques du rejet, afin de tenir compte de l’impact réel sur le fonctionnement du service.

En cas de rejet troublant gravement, soit l’évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des équipements d’épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à votre charge.

Le service pourra vous mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai fixé par le service. En cas d’urgence ou de danger immédiat, les agents du service ainsi que tout agent mandaté à cet effet par la Commune sont habilités à faire toutes constatations utiles ou à prendre les mesures qui s’imposent et notamment à procéder à l’obturation du branchement.

# Chapitre 9 : Disposition d’application

## Article 37 : Date d'application

.

## Article 38 : Modification du règlement

Des modifications du présent règlement peuvent être décidées par la Commune, et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service public, pour leur être opposables, trois mois avant leur mise en application. Toutes modifications du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de la Santé Publique, du Règlement Sanitaire Départemental ou de la législation, sont applicables sans délai.

## Article 39 : Clauses d'exécution

Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean Rohrbach, les agents du service ainsi que tout agent mandaté à cet effet par la Commune, Madame ou Monsieur le Receveur en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

# ANNEXE 1 PROCEDURE DE DEMANDE DE RACCORDEMENT

| QUOI ? | QUI ? | A QUI ? | QUAND ? | COMMENT ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se procurer la demande de raccordement | Le propriétaire | Service Assainissement de la Commune | A l’Initiative du propriétaire avant le dépôt du permis de construire | Par téléphone, mail ou à retirer au Service Assainissement de la Commune |
| Remplir, signer et retourner la demande de raccordement | Le propriétaire | Service Assainissement de la Commune | A l’Initiative du propriétaire avant le dépôt du permis de construire | En deux exemplaires |
| Autorisation de raccordement | Service Assainissement de la Communes | Le propriétaire | Après avis du service et du Maire de la Commune | Un exemplaire retourné par le service avec avis et prescriptions |
| Paiement de la Participation à l’Assainissement Collectif | Le propriétaire | La Commune | A l’obtention du permis de construire | Après facturation par la Commune auprès de la Trésorerie de PUTTELANGE |
| Réalisation des travaux | Le propriétaire |  | Délai moyen de 2 mois après réception après autorisation | Conformément au présent règlement, avec contrôle du Service Assainissement |

# ANNEXE 2 LEXIQUE

SPANC : 	Service Public d’Assainissement Non Collectif

CCTG : 	Cahier des Clauses Techniques Générales

CCTP : 	Cahier des Clauses Techniques Particulières

DTU : 		Documents Techniques Unifiés

CGCT : 	Code Général des Collectivités Territoriales

ICPE :		Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

DCO :		Demande Chimique en Oxygène - Matières organiques biodégradables et non biodégradables

DBO5 : 	Demande Biologique en Oxygène - Matières organiques biodégradables

MEST : 	Matières En Suspension Totale

MI :		Matières Inhibitrices

DICT :		Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux

Raccordé : 	Immeuble raccordé physiquement au réseau d’assainissement

Raccordable : 	Immeuble desservi par le réseau d’assainissement (raccordé ou non raccordé)

# ANNEXE 3 LISTE DES DOCUMENTS CITES

Règlement sanitaire départemental

Code de la Santé Publique

Code Général des Collectivités Territoriales

Code de l’Urbanisme

Fascicule 70 – Cahier des Clauses Techniques Générales

Cahier des Clauses Techniques Particulières

# Text boxes

Eaux usées

Regard de branchement

2 mètres max.

Eaux pluviales

Domaine public

Domaine privé

Eaux usées

Regard de branchement

2 mètres max.

Eaux pluviales

Domaine public

Domaine privé